| Магистральный седельный тягач DAF FT XF105.410 Space Cab (850) |
| --- |
| Цвет | - H3279/1 Brilliant White Белый. |
| Кабина | - Кабина Space Cab со стальным бампером, тонированными стеклами электроприводом стеклоподъемников. Основные и широкоугольные зеркала заднего вида с электрообогревом. Люк в крыше с электроприводом. Ширина кабины 2490 мм. - Замки дверей: водителя и напарника – электропривод с ПДУ, клавиша блокировки на торпедо, 2 ключа. - Иммобилайзер двигателя с блокировкой топливной системы и цепи питания стартера. - Противосолнечный козырек дымчатого цвета. - Зеркало переднего обзора с по требованию директивы EC 2003/97/EC к передней зоне обзора. - Двухфокусные фары головного света с галогеновыми лампами и рассеивателями из противоударного Лексана. - Комбинированные фары в бампере (противотуманная фара и прожектор). - Знак автопоезда. |
| Аэродинамика | - Регулируемый аэродинамический спойлер на крыше кабины и боковые спойлеры по кабине. |
| Цвет | - Панель фар, бампер и подножка кабины - H3279/1 Brilliant White Белый. - Спойлер на крыше: H3279/1 Brilliant White Белый - Боковые спойлеры по кабине: H3279/1 Brilliant White Белый - Шасси-Серый (standard). - Кожухи зеркал – H3279/1 Brilliant White Белый |
| Интерьер | - Левое расположение руля. Рулевое колесо черного цвета с тиснением. - Спидометр в км/ч. - Активные зоны торпедо черного цвета. - Сидение водителя Comfort Air: Пневмоподвеска с поясничным подпором с интегрированными подголовником и трехточечными ремнями безопасности. Обивка тканевая, профилированная для максимального комфорта сидящего. - Фиксированное сидение напарника с интегрированными подголовником и трехточечными ремнями безопасности. Обивка тканевая, профилированная для максимального комфорта сидящего. - Вещевые ящики под нижним спальным местом: слева – вентилируемый 150 литровый, с отдельным лючком и открытый 60 л; справа- открытый с отдельным лючком 150л и открытый 85л;по центру- открытый 25 л, с держателем для пластиковой бутылки спереди. - Нижнее спальное место с поролоновым матрасом. - Верхнее спальное место со ступеньками. - Выдвижной холодильник 42 л. с отделкой передней панели под алюминий. - Автономный отопитель Eberspächer D4S. Тепловая мощность 1.0 - 4.0 kW. - Кондиционер с режимом рециркуляции. - Воздушный фильтр кабины эффективностью 85% для частиц до 0.5 мкм и 98% для частиц до 10 мкм. - Электропривод стеклоподъемников. |
| Коммуника-ционная поддержка водителя | - Меню бортового компьютера на русском языке. - Универсальный порт FMS (Fleet Management System), для считывания информации об автомобиле системой управления автопарком - Цифровой тахограф, Siemens/VDO. - Ограничитель скорости 85 км/ч. - Радио/USB, 2 колонки. - Комбинированная антенна AM/FM и GSM. GSM диапазоны 900 MHz, 1800 MHz и GPRS. Антенна CB. - Круиз контроль. - Акустический сигнал движения задним ходом с выключателем. |
| Подвеска и оси | - Передняя ось тип 152N. Параболические рессоры с амортизаторами и стабилизатором, максимальная нагрузка 7,5 т. - Задняя ось с одинарным редуктором, тип SR1347 на подвеске из 4-х пневмобаллонов с электронным регулированием. Амортизаторы и стабилизатор. Максимальная нагрузка 13,0. Механическая блокировка дифференциала. - Индикатор осевой нагрузки |
| Колеса и шины | - Передняя ось: шины 315/70R22.5, диски 22.5 x 9.00. - Ведущая ось: шины 315/70R22.5, диски 22.5 x 9.00. - Запасное колесо: шина 315/70R22.5, диск 22.5 x 9.00. - Резина ведущих мировых производителей по выбору завода изготовителя. - Стальные колесные диски, серебристые. - Стальные защитные кольца на дисках передних колес серебристые (RAL 9006). |
| Силовая линия | - Двигатель тип MX:12.9 л, 6–ти цилиндровый дизель. Параметры по ECE R24-03: мощность 300 kВт (410 л.с.) при 1500-1900 мин-1. Момент 2000 Нм при 1000-1410 мин-1. Максимальная наружная температура 38 C. Технология SCR (селективный катализ). - Механическая КПП, ZF 16–ти ступенчатая. Прямой привод. - Передаточный ряд 16.41-1.00. - Передаточное число главной передачи 2.69. - ASR-противобуксовочная система. |
| Тормоза | - Моторный тормоз на системе выпуска. - Стояночный тормоз с положением «тест». - Антиблокировочная система (ABS). - Электронная тормозная система (EBS),интегрированная с ABS. - Вентилируемые дисковые тормоза. Двухконтурная пневмосистема с электронным управлением. Двухцилиндровый компрессор обогреваемым осушителем и экономичным режимом. |
| Шасси | - База 3.80 м / свес 0.99 м. - Высота сечения лонжерона шасси 260 мм, толщина 6.0 мм. - Стандартное расположение компонентов по шасси. - Глушитель и батареи расположены справа. - Выпуск на левую сторону. - Алюминиевый топливный бак 850л., высота 620 мм. - Кронштейн крепления запасного колеса с лебедкой.. - Площадка со ступенькой за кабиной, стандартная. Закрытая секция между лонжеронами шасси за кабиной ок.60 см длиной. - Грязевые щитки из трех частей на колесах задней оси. - Фара освещения сцепки белого цвета за кабиной. - Защита от брызгообразования в соответствии с директивой 91/226/EEC. - Передняя противоподкатная защита (FUP), по директиве 2000/40/EEC. - Емкость бака AdBlue 50 л. - Два противооткатных упора, смонтированных в заднем свесе шасси. |
| Сцепное устройство | - Седельное устройство Jost тип JSK42C, литое, высота 150 мм с 26 мм монтажной плитой. Общая высота седла 1140 мм. - Смещение седла относительно ведущей оси вперед 670 мм. - Пневмосоединения для подключения полуприцепа типа « палм». - Электроразъемы для подключения полуприцепа 24V с двумя 7-pin разъемами. Кабели освещения, аксессуаров с 7 pin разъемами и кабель EBS с 7-pin разъемами. |
| Электро-снабжение | - Генератор 80 A, батареи 2x 225 Aч. |
| Нормы выбросов | - Euro 5. |
| Условия применения | - Исполнение для холодного климата с температурой зимой ниже минус 18 С. - Сепаратор топлива c подогревом. - Верхнее расположение впуска. |
| Сервис и гарантии | - Гарантии: 1 год на тягач, 1 год техпомощь и эвакуация, 2 года на компоненты силовой линии, 2 года на окраску кабины, без ограничения пробега, в соответствии с «Руководством по гарантии», поставляемым с тягачом. - Стандартный интервал обслуживания. |
| Комплектация | - Набор инструментов. |

DAF TRUCKS n.v. оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.